STUDIU COMPARATIV - Master Plan –Gestionarea deseurilor.                                                                                               Ref. la: Master Plan Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor Judetul Cluj.                                                                                                        Citat din declaratia Ministrului Mediului in Oct. 2010: “ Avem de cheltuit doua miliarde de euro pana in 2013 pentru implementarea acestor programe”(33 programe regionale)                                                                                Partea I-a  Analiza critica.                                                                                                       Denumire indicator    Etapa 2007-2013       2014-2017         2018-2037         Observatii                                         analizat          UM                     7 ani                4 ani                  20 ani                 31 ani                                                1.Populatia nr loc/ jud           671.788           639.800               589.280            < cu 12,2%                                        2.Cantit.deseu munic.t/an.     331.000           337.000               360.000            > cu   8,0%                                                                                                          3. Cant. Des. mun.t/etapa.   2.317.000        1.348.000            7.200.000           8.765.000                                                           4. Cost.exploat. euro/an      9.880.000      13.520.000           16.600.000                                                                      5. Cost.exploat.eur/etapa   49.400.000      67.640.000         333.200.000       450.240.000                                            6. Venit din expl.euro/an        942.000        4.400.000             5.550.000                                                                   7. Venit din expl.eu/etap.  11.100.000       17.600.000         110.000.000       138.100.000                                        8. Taxa pop.euro/loc/luna.       1,65                3,04                       3,33        max. 2037= 4,6                                                        9.Taxa comert euro/mc.         59,14              81,08                     81,08                                                                     10.Taxa pop.     eu/etapa   93.109.816     93.359.616           470.952.570       654.422.000                                      11.Taxa comert eu/etapa   79.956.055     80.171.267           404.423.390       564.551.250                                      12. Taxa total    eu/etapa 173.065.870   173.530.880           875.375.960    1.218.972.200                                                     13. Val.investitie euro.      42.720.000              -                     40.950.000         83.670.000                                          14. Finantare POSM eu.    35.000.000               -                             -                35.000.000                                                   15. Finantare Cj.Cluj eu.     7.720.000                -                   40.950.000         48.670.000                                         Din datele prezentate mai sus rezultata ca , in urmatorii 30 de ani,numarul populatiei va scadea cu 8,6% iar cantitatea de deseuri generate anual va creste cu doar 8,1%, de unde se poate concluziona ca indicele de generare a deseurilor nu va avea modificari semnificative,ci o crestere de doar 19,4%.                                                                                                                  Inexplicabil si nejustificat este faptul ca  factura lunara minima pe locuitor ,necesara pentru a “asigura functionarea sistemului” ,va fi in 2011 (primul an in care sistemul va incepe sa functioneze)de 1,25 euro/ loc/luna si va creste progresiv pina la suma de 4,60 euro/loc/luna Pana in anul 2037, ceea ce reprezinta o crestere de 368%.Tariful mediu pentru societatile comerciale va creste de la 37,8 euro/metru cub la 81,08 euro/metru  cub,adica o crestere de 218%.                                                                                                                                 Costul mediu de operare al serviciilor de salubritate in mediul urban pe total judet (sursa Consiliul Judetean Cluj) au fost in anul 2007 de 2.197.097 euro/an. Sumele facturate catre populatie si societatile comerciale,in mediul urban, au fost de 6.072.302 euro/an.Analizind aceste date rezulta ca in anul 2007, operatorii de salubritate au avut un profit de74%. In anul 2011, in urma implementarii noului Sistem de Management al deseurilor,profitul operatorilor va fi de 68 %, in etapa 2014-2017 un profit  de 146% iar in etapa 2018-2037 un profit de 189 %.                                                                                                                                                   Argumentarea valorii tarifelor ce urmeaza a fi percepute de la populatie si societatile comerciale s-a facut pe baza “ANALIZEI SUPORTABILITATII POPULATIEI” si nu pe baza unui calcul economic précis tinind cont de valoarea investitiei, costurile de exploatare si incasarile din valorificarea reciclarii deseurilor.                                                                                    In acest sens proiectantul,devenind ridicol,la Cap. 9 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA  pag 142, argumenteaza,marirea tarifelor,  folosind urmatoarea expresie: “S-a descoperit ca exista loc pentru o anumita crestere a unor preturi (anexa 9/1).Apoi tariful este crescut  intre 2009 si 2011 pina la limita de suportabilitate”                                      -       Rentabilitatea proiectului este negativa (pe pierdere- nu pe profit)  -91,72% (venituri/cheltuieli)                                                                                                                                                                                                    ROI – Perioada de amortizare a investitiei  ( cheltuieli totale/ venitul anual) este de 323 ani.                                                                                                                                                                                                                         Solutiile tehnice prevazute de proiectant sunt complet depasite preconizind ca dupa 30 de ani si cheltuind 1,81 miliarde de euro, sa se valorifice doar 32,64 % din cantitatea de deseu generat restul fiind destinat gropii de gunoii.                                                                                                    Valorificarea deseurilor de dupa statia de sortare si de dupa statia de compostare se preconizeaza a fi facuta la un pret scazut de doar 50 euro/tona.Pretul obtinut in urma valorificarii deseurilor pe plan mondial variaza intre 140 si 800 euro/tona.                                                                                In tarile avansate este interzisa proiectarea si executia de noi depozite de deseuri de tipul  celor prevazute de proiectant,urmind ca cele existente sa-si reduca capacitatea de depozitare iar in final sa fie dezafectate.                                                                                                                       Proiectantul dezinformeaza cu rea credinta sau din incompetenta si superficialitate in documentare, nementionind existenta pe piata internationala a practicilor, tehnologiilor si ofertelor de instalatii de tratare si valorificare avansata in totalitate a deseurilor cu scopul de a elimina complet depozitele de deseuri.                                                                                                                                   Diferenta mare intre total surse financiare ( pct. 7+10+11+14+15 = 1.357.072.000 eu ) si total cheltueli ( pct 5+13 = 533.910.000 eu ) de 823.162.000 euro care se preconizeaza a fi suportata de populatie este complet nejustificata, fiind o sursa previzionata pt. deturnare de fonduri sau frauda.                                                                                                                                                                           Incercarea de a prezenta populatiei judetului,de catre media scrisa, vorbita si tlevizata,cu lagul sprijin al conducerii C J Cluj,a faptului ca acest “Master Plan” se va realiza din  “Bani Europeni” este o mare minciuna susceptibila de rea credinta sau poate de ceva mult  mai grav.                                                                                                                                                          In realitate ponderea finantarii UE prin POSM ,pe total perioada este de doar  3,2% ,restul de 96,8% urmind a fi suportat de populatia judetului.Chiar si pentru prima etapa 2007 – 2013 ponderea contributiei UE este de doar 25,93%.                                                                                             La capitolul de cheltueli privind  “ Proiectare,consultanta si supervizare” este  prevazuta suma de 6,95 mil.euro,reprezentind 16,25% din valoarea investitiei pe perioada 2007 – 2013, si suma de 10,10 mil.euro reprezentind 12,06%  valoarea totala a investitiei pina in anul 2037.                                                                                                                                                                               La capitolul de cheltueli “ Campanii de informare a populatiei” este prevazuta suma de doar 200.000 euro pe perioada 2008 – 2013, iar pe restul perioadei pina in anul  2037 nu este ptrevazuta nici o suma.                                                                                                                                       Discrepanta enorma intre imtre sumele prevazute a fi incasate de catre “Proiectant-Consultant- Surervizor”si sumele alocate “Campaniilor de informare a populatiei” ,a caror proportii-raport sunt de 35/1 pe perioada 2008 – 2013 si de 50/1 pina in 2037,ridica mari semen de intrebare asupra corectitudinii si a competentei proiectantului.                                                                                                                          Consultantul si proiectantul “ Master Plan”-ului,fiind strain si necunoscind specificul local ( Romanul = Gospodar = Curat ) s-a bazat pe informatii din statistici si studii indoelnice ,care au dus la concluzii si solutii depasite privind practicile,tehnologiile si instalatiile necesare unui “Sistem integrat de Gestionare a Deseurilor in cadrul Dezvoltarii Durabile”.                                                                                                                                                   Practicile, tehnologiile si instalatiile prevazute de proiectant ,adica colectarea in doua fractii-umeda si uscata, selectarea la banda, tratarea mecano-biologica aeroba si depozitarea in depozite tip celula ,sunt atit de depasite incit nu se mai predau ca solutii curente si de perspectiva nici macar in liceele de specialitate sau in facultatile de profil din Romania.                                                                                                                                                             Normele si exigentele UE , valabile si acceptate de proiectant la limita inferioara, in anul 2004,an in care s-a demarat de catre Min. Mediului   actiunea pentru cele 13 proiecte regionale, in care este cuprins si acest “Master Plan”,datorita dezvoltarilor tehnologice si a schmbarilor geo-politice, cu certitudine in urmatorii 10 – 15 ani se vor modifica, astfel ca investitiile din acest proiect vor deveni “neconforme”,necesitind alte eforturi financiare pentru a le face “conforme”.                                                                                                                                                                                                             Specialistii Consiliului Judetean care au avizat si admis ca aplicabil “Master Plan”-ul , nu au cerut macar consultativ si parerea unor institutii romanesti de specialitate,facultati de profil,institute de cercetare de profil sau ONG-uri de profil,privind corectitudinea,                                                                                  oportunitatea si utilitatea proiectului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Consultantul – Proiectant mentionind principiul de baza al Protocolului de la Kyoto “poluatorul plateste” ,interpreteaza eronat principiul,confundand cetateanul contribuabil cu un “Poluator”care trebuie taxat, ,deturnind atentia de la adevaratii poluatori care sunt producatorii si comerciantii ce  scot pe piata produse generatoare de deseuri, care trebuie taxati dar asupra carora nu insista sa fie taxati, conform legislatiei romane si normelor UE.                                                                                                                                                                                                                    Proiectul nu rezolva problema Gestionarii deseurilor in cadrul dezvoltarii durabile,conform directiilor si a exigentelor U E :reducerea producerii deseurilor, colectare selective avansata la sursa, reutilizare, reciclare, valorificare totala in interesul comunitatii, eliminarea depozitarii si eliminarea poluarii.                                                                                                           Desi denumirea proiectului este generoasa “ Master Plan Sistem Integrat de Gestionarea Deseurilor”  in cadrul  EUROPEAID 123053/D/SER/RO “Asistenta tehnica pentru pregatirea a 5 proiecte in sectorul de mediu din Romania in sistemul de Management al deseurilor solide”,proiectantul trateaza doar o parte din cantitatea si sorturile de deseuri generate in cadrul Judetului.                                                                                                                                                                    Astfel proiectul  se refera doar la deseurile municipale ceea ce reprezinta doar 15% din total deseuri generate in Judet.                                                                                                                                       In cadrul categoriei de “ Deseurilor municipale” proiectantul, analizeaza si propune solutii de gestionare doar pentru categ. “Deseurile menajere si cele asimilate acestora” ,precum si a categ.” Deseurilor biodegradabile” care inpreuna reprezinta 83 % din total Deseuri municipale generate.                                                                                                                        Celelalte categorii de deseuri municipale,respectiv,Namoluri din epurarea apelor uzate, Deseuri din demolari si constructii,DEEE-uri, Vehicole uzate si Deseuri periculoase din gospodarii, sunt doar amintite ca si cantitati, fara a fi analizate si propuse solutii de colectare, reciclare si valorificare in interesul comunitatii.                                                                                      In cadrul categoriei de “ Deseuri solide” (Categorie mentionata in titlul “Asistenta tehnica pentru pregatirea a 5 Proiecte in sectorul de mediu din Romania” in Sistemul de Management al deseurilor solide- Master plan judetul Cluj ) pe linga categoria de “Deseuri menajere”, analizata de proiectant,in judet sunt  generate si alte categirii de deseuri cu pondere foarte mare atit cantitativa cit si ca valoare energetica si de valorificare in interesul comunitatii,care nu sunt nici macar enumerate in cadrul proiectului ,printre acestea evidentiem doar citeva mai importante:                                                                                                                                     cod  01. – Slamuri si sterile din industria prelucratoare.                                                                                           cod  02. – Deseuri din agricultura,zootehnie si procesarea alimentelor.                                                                             cod  03.  – Deseuri din prelucrarea lemnului.                                                                                                               cod  16.  – Deseuri nespecificate in alta parte:                                                                                               cu subgrupele mai importante :                                                                                                                                             cod 16.03.   – Anvelope scoase din uz.                                                                                                                     cod 16.04    - Vehicole scoase din uz.                                                                                                                        cod 16.06.   - Baterii si acumulatori.                                                                                                                         si altele.                                                                                                                                                                       In concluzie  “ Master Planul  Sistem de Management  Integrat  al Deseurilor in judetul Cluj “ nu justifica efortul financiar ,atit pentru proiectare ,consultanta, implementare si asigurarea functionarii sistemului,la care s-a angajat Consiliul Judetean  prin Hotarirea Nr. 149 – din 4 august 2009.                                                                                                                                                     Asociatia GeTraDe  Cluj                                                            Cluj – Napoca                                                                                                                                                                      Gestionarea si Tratarea Deseurilor                                                 19.01.2011                                                            Ing. Valer Morarescu  Dir. Executiv.                                                                                                                           Email: morarescuvaler@yahoo.com